Improvizovaná ochrana

Prostředky improvizované ochrany osob v chemicky, radioaktivně a biologicky zamořeném prostředí:

- Dýchací cesty

chránit navlhčenou rouškou přes nos a ústa (kapesníky, ručníky, šály a podobnými textiliemi).

- Hlavu, včetně čela, uší, krku a vlasů,

chránit pokrývkou (kapucí, čepicí, kloboukem, šálou, kuklou, plastovou taškou či velkým sáčkem - pozor na udušení!).

- Oči

chránit brýlemi s přiléhajícími obroučkami (lyžařskými, motoristickými), průhledným plastem.

- Povrch těla

chránit nepromokavou kombinézou, pláštěm do deště, pláštěnkou, plastovým pončem.

- Nohy

chránit vysokými koženými botami, holínkami, plastovými návleky na běžnou obuv.

- Ruce

chránit gumovými nebo koženými rukavicemi, plastovými sáčky.

Po opuštění zamořeného prostoru odložit před vchodem do ubytovacích prostorů ochranné prostředky a svrchní oděv do plastového pytle a zavázat jej. Pokud je to možné, vysprchovat se, nebo se alespoň důkladně omýt a převléknout se. V případě příznaků poškození zdraví vyhledat lékařskou pomoc.

Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla. Při použití této ochrany je třeba dbát následujících zásad:

- Celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté.

- Všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit.

- K dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných prostředků nebo použít oděvu v několika vrstvách.

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla je určena:

- K přesunu obyvatelstva do stálých úkrytů.

- K úniku ze zamořeného území.

- K překonání zamořeného prostoru.

- K evakuaci obyvatelstva.