Pravidla pro uznatelné náklady :

Oblast podpory

1.5 Rozvoj místních komunikací

Modernizace komunikace (rekonstrukce komunikace) definice:

- modernizace pozemní komunikace zahrnuje stavební a montážní práce, úpravy a dodávky, kterými se provádí kromě zvýšení únosnosti stávající vozovky, též různé úpravy směrového a výškového provedení a rozšíření vozovky ale i částečné přeložky trasy pozemní komunikace. Při projektu této rekonstrukce musí být dbáno příslušných ČSN,vzorových listů staveb pozemních komunikací i TP77 nebo TP 78

- modernizace se navrhuje zejména z důvodu potřeby zvýšení kapacity,únosnosti vozovky, jakož i směrového  a výškového vedení pozemní komunikace, rozšiřování vozovky, anebo také z důvodu výměny síti pod převážnou částí vozovky  vlastníky těchto sítí

- do modernizace se tedy zahrnuje provedení všech stavebních a montážních prací, dodávek a stavebních úprav nutných k vybudování dané pozemní komunikace,včetně vodorovného a svislého dopravního značení

- pokud je rekonstruována stávající vozovka pozemní komunikace zvýšením nivelety vozovky, rozšířením vozovky takovým způsobem, že to má vliv na funkci stávajících chodníků,nezpevněných pásů a ostrůvků,které nejsou ve vlastnictví konečných příjemců finanční podpory, mohou být zahrnuty do modernizace (jako uznatelné náklady) jen v nezbytném rozsahu, který zajistí stávající funkci těchto ploch

- v případě přeložky komunikace mimo původní trasu nelze v rámci modernizace realizovat chodníky a zařízení,které ve smyslu zák.č.13/1997 Sb. nepatří mezi součásti a příslušenství modernizované komunikace, s výjimkou  nutného komunikačního připojení sousedních nemovitostí,pokud je jim stávající komunikační připojení stavbou likvidováno

Do modernizace (jako uznatelné náklady) se zahrnuje provedení:

- přípravy území, v tom nezbytné demolice a úprava zůstávajících nemovitostí,manipulace s kulturními vrstvami zeminy,přesazení nebo kácení vzrostlé zeleně a náhradní výsadba stromů je-li předepsána,případně nezbytné oplocení nebo ohrazení staveniště

- nezbytných stavebních úprav přímo dotčeného úseku vedení inženýrských sítí, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Úpravy související s modernizací nebo se zvýšením výkonnosti vedení je povinen uhradit jeho vlastník

- staveb a stavebních úprav, které jsou nezbytné pro snížení hladiny hluku v chráněném venkovním popř.vnitřním prostoru podle zákona o zdraví lidu veznění pozdějších předpisů

- umístění dopravy na rekonstruovaných úsecích komunikací (uzavírka rekonstruovaného úseku,vyznačení objížďky a umístění dopravních značek a zařízení)

- nebytných vegetačních úprav

- ochrana vodních zdrojů včetně případných  (nařízených) zařízení pro odlučování ropných látek

Neuznatelné náklady v rámci modernizace:

Veškeré práce, které mají charakter údržby a oprav (oprava komunikace není podporovanou aktivitou v rámci ROP NUTS II Jihozápad)

Vymezení uznatelných nákladů dle jednotlivých SO:

-	Příprava staveniště:

Provedení přípravy území, v tom nezbytných demolic a úprava zůstávajících nemovitostí, manipulace s kulturními vrstvami zeminy, přesazení nebo kácení vzrostlé zeleně a náhradní výsadba stromů, je-li předepsána, případné nezbytné oplocení nebo ohrazení staveniště.

-	Pořízení staveb formou rekonstrukce

-	Sítě:

provedení nezbytných stavebních úprav přímo dotčeného úseku vedení inženýrských sítí, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Úpravy související s modernizací nebo se zvýšením výkonnosti vedení je povinen uhradit jeho vlastník.

-	Veřejné osvětlení

V případě, že se jedná o příslušenství dálnice, silnice a místní komunikace (specifikace - Zákon o pozemních komunikacích, § 13).

-	Kanalizační přípojky

Pokud jsou součástí dálnice, silnice nebo místní komunikace kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nádrží, a to jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace. V ostatních případech je součástí komunikace pouze dešťová vpusť s šachtovou přípojkou do kanalizačního řádu. (specifikace - Zákon o pozemních komunikacích, § 12)

-	Objekty drobné architektury:

Jsou-li součástí nebo příslušenstvím místní komunikace.

-	Sadové úpravy:

silniční vegetace - pokud se jedná o příslušenstvím dálnice, silnice nebo místní komunikace je. (specifikace - Zákon o pozemních komunikacích,§13 a § 15)